|  | 江苏省家禽科学研究所实验室净化改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |
|  | 江苏省家禽科学研究所 |  |
|  | 招 标 人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |
|  | 2017年05月 8日 |  |

|  | 江苏省家禽科学研究所实验室净化改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |
|  | 招 标 人： | 江苏省家禽科学研究所 |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章） |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |  |
|  | 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |
|  | 编 制 时 间： | 2017年05月8日 |  | 复 核 时 间： | 2017年05月8日 |  |

| 总说明 |
| --- |
| 工程名称：江苏省家禽科学研究所实验室净化改造工程 | 第1页 共1页 |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：拆除工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原室内砖砌墙体拆除，拆除后的，原外墙内表面，需要满足正常下道工序正常施工。 | m3 | 5.76 |  |  |  |
| 2 | 011607001001 | 原PVC地面拆除 | 1、拆除原PVC地面；2打磨原地面残留地板胶，找补，找平 | m2 | 55 |  |  |  |
| 3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 96 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 55 |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 原墙体开洞 | 1、原墙体开洞。 | m2 | 2.26 |  |  |  |
| 6 | 011610001001 | 木门拆除 | 1、木门拆除。 | m2 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030701003001 | 空调器 |  | 台(组) | 2 |  |  |  |
| 8 | 011614002001 | 现有实验台面拆除 |  | m | 20 |  |  |  |
| 9 | 011612001002 | 管道拆除 |  | m | 165 |  |  |  |
| 10 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 011613001001 | 灯具拆除 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 12 | 010103002001 | 垃圾清理外运 | 1、垃圾清理外运，投标人自行考虑运距，及垃圾处理消纳等费用。 | m3 | 205.47 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：拆除工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：拆除工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：拆除工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：拆除工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称：拆除工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 3.800 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.670 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01 |  | 11.000 |  |
| 合 计 |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共6页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称 配电箱AL1 2.型号 XL1，国标定制 3.接线端子材质、规格 端子接线、压铜接线端子制安 4. 包含照明插座，空调电气回路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称 风机控制箱（设备自带，仅记取安装费） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称 单联单控开关 | 个(套、台) | 6 |  |  |  |
| 4 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称 单联单控触控延时开关 | 个(套、台) | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404031006 | 小电器 | 1.名称 单联单控防水开关 | 个(套、台) | 3 |  |  |  |
| 6 | 030404031007 | 小电器 | 1.名称 单相三眼/两眼组合插座 | 个(套、台) | 22 |  |  |  |
| 7 | 030404031011 | 小电器 | 1.名称 按钮 | 个(套、台) | 2 |  |  |  |
| 8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆 2.型号 YJV-5*6mm2 | m | 25 |  |  |  |
| 9 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆 2.型号 YJV-3*4mm2 | m | 12 |  |  |  |
| 10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称 电气配管 2.材质 SC40 3.配置形式 砖混凝土结构暗配 | m | 21.1 |  |  |  |
| 11 | 030411001009 | 配管 | 1.名称 电气配管 2.材质 SC20 3.配置形式 砖混凝土结构明配 | m | 120 |  |  |  |
| 12 | 030411001010 | 配管 | 1.名称 电气配管 2.材质 SC25 3.配置形式 砖混凝土结构明配 | m | 65 |  |  |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 穿管敷设 3.型号 BV-2.5mm2 | m | 500 |  |  |  |
| 14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 穿管敷设 3.型号 BV-4mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第2页 共6页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称 安全出口灯 2. 节能型灯具 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称 应急照明灯 2. 节能型灯具 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称 双管净化荧光灯 2.型号 不锈钢，316L 3. LED节能型灯具 | 套 | 8 |  |  |  |
| 18 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称 双管净化荧光灯(应急) 2.型号 不锈钢，316L 3. LED节能型灯具 | 套 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030412005009 | 紫外线杀菌灯 | 单管紫外线杀菌灯，延时开关控制，40W，石英灯管，支架吊装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 20 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 局部等电位端子箱 | 台(块) | 2 |  |  |  |
| 21 | 030610002001 | 二氧化碳汇流排 | 原件国标优质铜管焊制，带减压阀，稳压阀，压力仪表校验合格； | 套 | 3 |  |  |  |
| 22 | 030701001001 | 净化空调 | 1.名称 直膨式空调机组 2.型号JK-1( 厂家定制） 3.规格 风量4500，新风比30%，换气次数25 4.安装形式 吊顶安装，厂家定制，风机变频控制 5.支架形式、材质 下垫20#槽钢，配减震弹簧 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称 分体式空调机 2.型号 额定制冷量 2300W 额定制热量 2560W N=850W/220V 能效比3.39 3.安装形式 吊顶式 4.品牌：美的、天加 | 台(组) | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第3页 共6页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称 低噪声离心风机箱（JP-101） 2.型号 DBF-I-250B 3.规格 L=1000m3/h H=340Pa N=0.55kW 转速 1350 r/min 噪声 61dB(A) 4.减振底座形式、数量 厂家配套 5. 厂家定制，风机变频控制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称 送排风管 2.材质 镀锌钢板 3.形状 圆形 4.规格 直径500mm以内 5.板材厚度 0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 咬口制作、法兰连接 7.接口形式 咬口 8.B1级保温，厚度25mm | m2 | 40 |  |  |  |
| 26 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称 送排风管 2.材质 镀锌钢板 3.形状 矩形 4.规格 周长2000mm以内 5.板材厚度 0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 咬口制作、法兰连接 7.接口形式 咬口 8.B1级保温，厚度25mm | m2 | 32 |  |  |  |
| 27 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称 防火节能软接 | m | 5 |  |  |  |
| 28 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名称 硅钛合成高温耐火软接 | m | 10 |  |  |  |
| 29 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称 70℃防火调节阀 2.型号 500*320mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称70℃防火调节阀 2.型号500*400mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称 电动密闭阀 2.型号 400*250mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 32 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称 对开多叶调节阀 2.型号 630*400mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第4页 共6页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 33 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称 对开多叶调节阀 2.型号 500*320mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称 对开多叶调节阀 2.型号 400*250mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称 对开多叶调节阀 2.型号 320*200mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 36 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称 对开多叶调节阀 2.型号 200*200mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 37 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称 高效送风口GKF-05 2.型号 L=500m3/h 自带对开多叶调节阀 3.规格320*320mm 4. 无隔板，过滤效率为H13 | 个 | 3 |  |  |  |
| 38 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称 高效送风口GKF-10 2.型号 L=1000m3/h 自带对开多叶调节阀 3. 无隔板，过滤效率为H13 | 个 | 5 |  |  |  |
| 39 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称 百叶风口 2.型号 600*400mm 3. 带防虫网 | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称 百叶回风口 2.型号 320*500mm 3. 带防虫网 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称 排风防水百叶 2.型号 500*400mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 030703020003 | 臭氧发生器 | 1.名称 臭氧发生器（XSQ-9KB1） 2.规格 臭氧发生量40g/h N=600W/220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称 设备支架制作安装 | t | 1.49 |  |  |  |
| 44 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种 银粉漆2遍 | kg | 6.52 |  |  |  |
| 45 | 030704001001 | 工程调试 | 1. 工程调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 46 | 030704001002 | 净化检测费 | 检测洁净度等参数 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第5页 共6页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 47 | 031001002001 | 缩合式衬塑钢管 | 1.安装部位 室内 缩合式衬塑钢管 2.介质 给水 3.规格、压力等级 DN15 4.连接形式 丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗消毒水压试验设计要求 6. 内搪瓷管件安装 | m | 56.7 |  |  |  |
| 48 | 031001002003 | 缩合式衬塑钢管 | 1.安装部位 室内 缩合式衬塑钢管 2.介质 给水 3.规格、压力等级 DN25 4.连接形式 丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗消毒水压试验设计要求 6. 内搪瓷管件安装 | m | 24.5 |  |  |  |
| 49 | 031001002004 | 缩合式衬塑钢管 | 1.安装部位 室内 缩合式衬塑钢管 2.介质 给水 3.规格、压力等级 DN32 4.连接形式 丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗消毒水压试验设计要求 6. 内搪瓷管件安装 | m | 7.8 |  |  |  |
| 50 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质 型钢管道支架制作安装 | Kg | 29 |  |  |  |
| 51 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀 2.材质 全铜质 3.规格、压力等级 DN20 PN=1.6MPa 4.连接形式 丝扣连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀 2.材质 全铜质 3.规格、压力等级 DN25 PN=1.6MPa 4.连接形式 丝扣连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第6页 共6页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 53 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀 2.材质 全铜质 3.规格、压力等级 DN32 PN=1.6MPa 4.连接形式 丝扣连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外） 旋翼式水表 2.型号、规格 DN40 3.连接形式 丝扣连接 4.附件配置 含1个截止阀 | 组(个) | 1 |  |  |  |
| 55 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1.材质 清洗池 2.附件名称、数量 含水嘴 | 组 | 1 |  |  |  |
| 56 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.材质 洗手盆 2.附件名称、数量 含水嘴 | 组 | 2 |  |  |  |
| 57 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 洗衣机龙头 2.型号、规格 DN15 3.安装方式 螺纹连接 | 个(组) | 1 |  |  |  |
| 58 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 洁净室专用密闭地漏 2.型号、规格 DN50 | 个(组) | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01 |  | 11.000 |  |
| 合 计 |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011207001002 | 50厚岩棉夹芯彩钢板隔墙 | 1、50厚厚岩棉夹芯彩钢板隔墙; 2、钢板厚度0.5mm，岩棉容重90 | m2 | 105 |  |  |  |
| 2 | 011302001001 | 50厚硅岩彩钢板吊顶(上人型) | 1、50厚彩钢板吊顶(上人型)，底标高2.5m；2、楼板内预埋Φ8吊筋,间距900-1200；3、50厚复合彩钢板吊顶(含配套专用龙骨)，耐火极限>0.4h,疏散走道>1h,由有专业资质的净化厂家负责现场安装. | m2 | 55 |  |  |  |
| 3 | 011304002001 | 制安700*700上人孔 | 1、制安700*700上人孔 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 011103002001 | 复合PVC卷材地面楼地面 | 1、2mm厚 PVC卷材洁净地板（材料品牌见清单说明）；2、自流平水泥找平； | m2 | 55 |  |  |  |
| 5 | 010802002001 | 彩板门 | 1、彩钢板平开门（900X2100），含安装及五金 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 6 | 010807008001 | 彩板窗 |  | 樘 | 4 |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 传递窗 | 1、304不锈钢板制作，钢板厚度不低于1.5mm； 2、机械互锁，内置紫外线杀菌灯； 3、密封橡胶圈压紧固钢化玻璃； 4、尺寸：600*600*600mm | 樘 | 2 |  |  |  |
| 8 | 030701011002 | 生物安全柜 | BSC-1300IIA2安全柜（苏净安泰） | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030701011003 | 生物安全柜 | BSC-1600IIA2安全柜（苏净安泰） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 011501001001 | 实验室台面 | 采用12.7 mm厚实芯理化板台面，全钢制作架构，钢材表面经酸洗、磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能,要求台体稳定性强,承重≥350kg/m2 | m | 13 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 11 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 | 5000.00 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 设计费 |  | 5000.00 |  |
| 合 计 | 5000.00 |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01 |  | 11.000 |  |
| 合 计 |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |